雕刻制板工艺方案

### 一、生产工艺及生产过程

PCB雕刻制板工艺：（单面）

裁板－钻孔－雕刻－板面处理

PCB雕刻制板工艺：（双面）

裁板－钻孔－孔金属化－雕刻－板面处理

工艺目的：

裁板：将所需大小的PCB板通过裁板机裁成所需大小尺寸。

钻孔：将PCB板上所有的孔通过台式钻孔机钻出所需的孔。

孔金属化：用过孔电渡系统对PCB板上的孔进行金属化处理。

雕刻：用PCB雕刻机对敷铜板进行雕刻，雕刻出所需的线路。

板面处理：将雕刻好的线路板行表面处理，便于焊接。

### 二、设备的配置

(1) 裁板机HW-C340

产品概述：

用于实验过程中线路板的裁板。

技术参数：

1．特钢长寿命刀刃，省力杠杆式设计，轻松切割各种厚板材。

2．流线型的外观程符合人体工程学的设计。

3．配置水平对位功能，可以方便的切割固定形状的PCB板。

4．最大切割长度340 mm，最大厚度3 mm，。

5．具有对位和固定标尺，精度更高，使用更方便。

6．固定透明保护罩，既保证不会误伤手指，以可以观查切板质量。

(2)普通台钻

产品概述：

用于实验过程中的临时性钻孔。

技术参数：

- 钻孔能力：0.2-12mm

- 转速：0-6000r/min

(3)孔化箱HW-K200

产品概述：

用于对线路板上的孔进行金属化处理。主要用于双面板制作时。

技术参数：

1．液微循环系统：内置两套微孔发泡管和静音气泵使电渡液形成微循环，提高过孔电渡的质量。

2．电渡件往复运动功：通过调速，可控制电渡速度。

3．最大板面：340*340mm

4.最小孔径：0.4mm

5.最大厚径比：2.5：1

6．输出电流：0-5A

7．工作速度：20-50mm/s

.

(4) PCB雕刻机HW2020，HW3232

HW2020A

产品概述：

用PCB雕刻机对敷铜板进行雕刻，雕刻出所需的线路,是创新实验的重要工具。

主要功能：

1．双面雕刻：精通定位，消除了目测误差。

2．自动原点定位:可以从任意位置自动回到设定的零点。
 3. 断点续雕：从任意百分比开始雕刻，或雕刻到某一百分比结束。
 4. 虚拟加工：根据设定的参数，虚拟显示实际加工过程。

5.实时显示加工路径： 加工前首先显示所有加工路径，在加工过程中实时显示当前位置。

6.任意区域选择雕刻：选择任意区域，进行雕刻。

7． 组合雕刻：选择两把雕刻刀，自动分配雕刻区域。在不影响雕刻精度的情况下，选择一把大雕刻刀，快速铣掉大块的空白区域。

8．万能钻孔：使用固定铣刀挖出任意孔，减少了换钻头的次数。

技术参数：

加工面板      双面板

加工面积      20CM×20CM

最小加工线径  6mil

最小加工线距  8mil

分辨率        0.04mil(1um)

工作速度      2.4m/min

主轴转速      0～60000r/min，无级可调

主轴功率      95W

直线导轨      进口直线导轨

传动方式      进口滚珠丝杆

钻孔孔径      0.4～3.175

钻孔速度      100(孔/min)

控制方式      ARM

通信方式      RS-232/USB

操作系统      Windons 98/2000/XP/Vista

最小内存配置  256MB

体积          750mm（L）×660mm（W）×1200mm（H）

重量          80kg

消耗功率      200 VA

HW3232

HW3232技术参数：

加工面板      单/双面板

加工面积      32CM×32CM

最小加工线径  4mil

最小加工线距  6mil

分辨率        0.04mil(1um)

工作速度      4.8m/min

主轴转速      0～60000r/min，无级可调

主轴功率      95W

直线导轨      国产工业级导轨

传动方式      进口滚珠丝杆

钻孔孔径      0.4～3.175

钻孔速度      100(孔/min)

控制方式      ARM

通信方式      RS-232/USB

电源          AC220V 50Hz

操作系统      Windons 98/2000/XP/Vista

最小内存配置  256MB

体积          750mm（L）×660mm（W）×1200mm（H）

重量          120kg

消耗功率      200 VA

### 20人实验用雕刻制板工艺配置

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单价 | 数量 | 单位 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裁板机 | HW-C340 | 2950 | 1 | 套 | 2950 |  |
| 2 | 台式钻床 | HW-Z00 | 4 | 1 | 台 | 480 |  |
| 3 | PCB雕刻机 | HW2020A | 30000 | 2 | 台 | 60000 |  |
| 4 | PCB雕刻机 | HW3232 | 48000 | 1 | 台 | 48000 |  |
| 5 | 孔化箱 | HW-K200 | 11000 | 1 | 台 | 11000 |  |
| 9 | 总价 | 122430 |