MX27 MDK1 V1.0

Morninghan Development Kit

系统介绍及报价

辰汉公司介绍：

辰汉电子(Morninghan)是一家专注于ARM平台软硬件研发的高科技公司，研究领域涵盖了ARM9、ARM11和Cotex A8，提供Wince和Linux两大OS阵营的底层软件开发。致力于为消费类电子、汽车电子、医疗设备、工业控制等行业提供创新的嵌入式平台方案，开发最前沿和高性能的产品。

作为飞思卡尔全球设计者同盟成员（Alliance　Member），辰汉电子是国内唯一一家跨越i.MX全系列产品的设计服务公司。辰汉电子的特色是提供底层平台，帮助客户定制差异化产品。是国内为数不多的具有debug芯片和debug操作系统，熟悉DDR TIMING等高端底层知识结构的设计服务公司。

辰汉电子能够提供产品定义、硬件设计、BSP开发、 OS移植、Midware移植，以及生产管理一条龙设计服务。

辰汉电子同时也是中国软件协会会员和中国嵌入式协会理事单位。

辰汉电子优质的技术团队：

- 我们的核心成员来自飞思卡尔半导体，有八年以上ARM的开发经验，他们是全球最早从事ARM11平台开发的工程师，也是国内最资深的ARM平台开发工程师。

- 核心工程师参与过的项目支持包括微软的ZUNE播放器，索尼的Skype Wifi Phone，福特的Car Infotainment System，英业达GPS，伟创力GPS，富士康Ebook, 三星Smart phone，联想Smart phone，宇龙 Smart Phone，Trinity V2IP，等等。

辰汉电子的合作伙伴：

合作过的知名企业：ATA、诺亚舟、海信、海尔、TCL、好易通、快译通、中兴通讯、UT-斯达康、中国电信、中科九章、武汉钢铁、万利达、好帮手、三菱、飞利浦、西门子等等。

合作过的高校：清华大学、北京大学、北京理工大学、北京工业大学、哈尔滨工业大学、北京航空航天大学、上海交通大学、南京大学、东南大学、南京理工大学、国防科学技术大学、厦门大学、浙江大学、武汉大学、吉林大学、重庆大学、东北大学、宁波大学等等。

130mm

开发平台综述：

i.MX27 MDK1 V1.0产品级开发平台是辰汉电子按照高端多媒体产品的设计要求，在很小的面积上（130mm长，75mm宽）实现的一个高集成度的方案。彻底将i.MX27的产品研发周期缩短6个月以上。解决了用户拿到MX27开发板无从下手的状况。从拿到MDK开始，客户就可以展开终端产品的软件开发，硬件的工作也只是将某些不适合自己的部分去掉或换掉，完全不要为i.MX系列芯片复杂的IO复用和Power bank伤透脑筋。

MX27是ARM9内核，400M主频，特点是H.264硬件双向编解码，编解码不占CPU资源。是ARM9级别的处理器芯片里面的佼佼者。主要应用在需要视频传输的领域

该平台可以直接用作网络摄像机、视频监控、数字录象机、可视电话，导航设备，广告机 多媒体播放器等样机。用户甚至无需设计自己的硬件就可以向最终买家，OEM厂商，网络运营商，监控、安防设备采购商进行项目演示，产品演示。给软件硬件研发带来的研发成本，人力成本节省至少20万人民币以上。

一．i.MX27性能特色：

1、特有的视频CODEC能力

内置H.264硬件编解码（全双工），不占CPU资源。
以及MPEG-4硬件编解码（全双工）
支持的分辨率：
D1（720*480@30fps、720*576@25fps）
VGA（640*480@30fps）

2、强大的图像处理能力

i.MX27集成了一个增强型低功耗的多媒体硬件加速器（eMMA），可以处理视频的前预处理和后处理以及类似去环状块（dering）、色彩空间转换、放大和图像的平行缩放等。

3、最优化的网络传输控制
FEC----Fast Ethernet Controller（快速以太网控制）
芯片内置MAC层，支持10/100M自适应以太网接口。
外挂高速以太网PHy（LAN8700）。

i.MX27 MDK1 是客户做视频传输领域系统开发板选型的最佳选择，芯片内置H.264硬件编解码和eMMA保证了视频快速流畅的录制和播放；FEC（快速以太网）则保证了传输处理的畅快无阻。这些都是ARM9级别其他芯片所处理不了的。

4、强大的电源管理系统，
i.MX27采用Freescale的Smart Speed增强技术，能够最大限度地提高有效周期/指令（eCPI），为低功耗/性能比的移动娱乐解决方案建立新的基准。eCPI越低，应用对CPU和电池的要求也就越低。这就使消费者能够连续数小时地享受流式视频和互动3D游 戏等移动多媒体娱乐，而无需备用电源，也无须为功耗担忧。
工作温度在-20℃-80℃之间，是同类芯片所达不到的高度。

5、丰富的外设接口

i.MX27 还支持非常多的外设接口（欧美系芯片的优点），满足客户不同的需求，可以实现许多功能的扩展应用：【以i.MX27 MDK1（Morninghan）开发板为例介绍】

UART接口：多个UART接口，其中UART1接口外挂RS232。

Wi-Fi & BlueTooth接口：可直接使用Wi-Fi & BlueTooth模板在主板上，也可外挂用于测试性能。
GPS接口：可直接使用GPS模块于主板上，也可外接不同厂家的GPS子卡以评估其性能。

USB接口：480Mbps高速USB接口，包括1个USB OTG和2个USB Host
TV  in（TV decode）：CVBS TV信号输入接口。通用TV解码芯片直接输入CPU。
TV  out (TV encode)：CVBS TV信号输出接口。低成本TV编码芯片直接将电视信号传入电视。可插接CCD摄像头。

其他接口：Hitachi 1.8”微硬盘标准接口(ATA)、SD／MMC卡接口、200万像素CMOS Sensor接口。

以下是MX27 MDK1系统框图

二、MX27 MDK1产品硬件特性：

- 电源输入接口：5V外部直流电源输入；

- CPU：i.MX27(芯片代号：Bono), ARM926-EJS core, 工作频率400MHz；

- DDRRAM：DDR SDRAM 128MB, 32bit, 1PCS*128MB；

- NAND FLASH：1片8位NAND FLASH,256MB；

- USBOTG接口:480Mbps 高速USBOTG接口；

- Ethernet:1.FEC, 100M快速以太网接口。MX27内置MAC,支持10M/100M自适应以太网接口，外挂高速以太网Phy（LAN8700）. 2.外置CS8900以太网芯片,支持10M自适应以太网接口；

- Harddisk: Hitachi 1.8”微硬盘标准接口(ATA)，可直接插上微硬盘使用，无需外围接口板；

- SD: 1个SD卡插槽；最大支持4Gbit读写速度；

- UART接口：3个UART接口，其中UART1接口外挂RS232；

- 电源管理和CODEC: PC13783(Atlas)自带CODEC, 触摸屏控制，HeadPhone Out/Mic in/Line in/Line out; 电池充电管理，RTC,可外挂内置式扬声器用于免提电话。外置立体声录音芯片，可满足高标准立体声录音要求；

- H.264: MX27内置硬件编解码模块，支持D1720*480@30fps,720*576@25fps,VGA 640*480@30fps,H.264/AVC baseline profile encoding/decoding（H.264全双工，即可同时进行编码和解码）；

- MPEG4: MX27内置硬件编解码模块，VGA 30 fps, MPEG4 part-II simple profile encoding/decoding, H.263 P3 encoding/decoding（MPEG4全双工）；

- Keypad: 支持6*6 keypad矩阵键盘；

- Camera: 200万象素CMOS Sensor接口；

- TV in(TV decode): CVBS TV信号输入接口，通用TV解码芯片直接输入CPU，无需外接视频输入板；

- TV out（TV encode）:CVBS TV输出信号接口，低成本TV编码芯片直接将电视信号输给电视，无需外接视频输入板，可插接CCD摄像头、摄像仓

- GPS 模块接口：可直接使用GPS模块于主板上，直接用于Demo演示。也可根据需要挂接不同厂家的GSP子卡，评估各种GPS芯片性能,该接口内含UART口；

- WiFi+Bluetooth模块接口：可直接使用WiFi+Bluetooth模块于主板上，也可外挂WiFi/Bluetooth模块子卡，用于评估各厂家模块性能，该接口内含UART口；

LCD板硬件特性：

- LCD：标准配置3.5” QVGA TFT LCD, 可转接LCD板支持各种LCD。

Debug板硬件接口：

- 标准JTAG接口:用于ARM9仿真器在线调试；

- RS232接口: UART1接口外挂RS232 Transceiver，用于交叉调试；

- 以太网接口：用于系统内核下载，编译调试。

- CPLD编程接口：用于主板和debug板CPLD编程；

- Boot开关：用于选择调试方式引导和Nandflash方式系统引导；

按键阵列：9个按键组成常用按键组合。

MX27系统框图：

MX27 MDK1主板图

二、产品软件特性：

Linux BSP

| 类别 | 名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| Bootloader | Nandloader(IPL) | 用于NAND Flash启动 |
| Linux Kernel | Linux 2.6.19.2 |  |
| 驱动程序（含源码） | Frame Buffer Driver | LCDC驱动程序 |
|  | Touch Screen Driver | LTV350QV触摸控制器驱动 |
|  | Power Management IC MC13783 Driver | 电源管理芯片 MC13783驱动程序 |
|  | CODEC Driver | Atlas Codec驱动程序 |
|  | MC13783 RTC Driver | MC13783 RTC |
|  | Touch Panel Driver | Atlas Touch Panel 驱动程序 |
|  | NandFlash Driver | Nand Flash 驱动程序 |
|  | CS8900 Driver | CS8900网卡驱动程序 |
|  | FEC Driver | 快速以太网驱动程序 |
|  | USB OTG Driver | USB OTG驱动程序,支持HOST和usb gadget实时动态切换: HOST支持U盘、鼠标等; Gadget支持Mass storage gadget、Ethernet gadget等 |
|  | KEYPAD Driver | 矩阵键盘驱动程序 |
|  | Serial Driver | 串口驱动程序 |
|  | SD/MMC/SDIO Driver | SD/MMC/SDIO驱动程序 |
|  | On-Chip RTC Driver | On-Chip RTC 驱动 |
|  | ATA Driver | ATA硬盘驱动程序 |
|  | CSI Driver | MX27 CSI接口驱动 |
|  | CMOS Sensor Driver | OV2640驱动程序 |
|  | TV in Driver | TVP5150驱动程序 |
|  | TV out Driver | CH7024驱动程序 |
|  | FM Driver | Si4702驱动程序 |
|  | VPU Driver | VPU驱动,编解码支持: H.264/MPEG4 D1 720x480@30fps，720x576@25fps,640x480@30fps;全双工H.264/MPEG4 VGA 640x480@30fps |
|  | EMMA Driver | 增强型多媒体加速器（PrP/PP）驱动程序 |
| 图形界面 | QT（开源软件） | Qtopia free 2.1 |
| 系统工具 | Busybox （开源软件） | busybox-1.1.3 |
| 编译器 | Toolchain （开源软件） | arm-linux-gcc-4.1.1, glibc-2.4 |
| Test | VPU测试程序(含源码) | H.264/MPEG4视频播放测试程序，测试程序最大支持D1分辨率播放。H.264/MPEG4视频编码测试程序，测试程序最大支持D1分辨率编码。 |
|  | ATA 测试程序 | 源码 |
|  | Codec 测试程序 | 源码 |
|  | MC13783 RTC 测试程序 | 源码 |
|  | Watchdog 测试程序 | 源码 |
|  | LCD触摸屏测试程序 | 源码 |
|  | Uart 测试程序 | 源码 |
|  | USB OTG 测试程序 | 源码 |
|  | I2C测试程序 | 源码 |
|  | Keypad测试程序 | 源码 |
|  | CMOS Sensor 测试程序 | 源码 |
|  | Tvin 测试程序 | 源码 |
|  | TVout 测试程序 | 源码 |
|  | On-Chip RTC 测试程序 | RTC 测试程序 |
|  | DMA测试程序 | 源码 |

WINCE5.0 BSP

| WINCE5.0 BSP |
| --- |
| 类别 | 名称 | 功能说明 |
| Bootloader | Eboot | Nandloader,通过网口烧写image |
| 驱动程序（含源码） | Frame Buffer Driver | LCDC驱动程序 |
|  | CODEC Driver | Atlas Codec驱动程序 |
|  | Touch Panel Driver | Atlas Touch Panel 驱动程序 |
|  | CS8900 Driver | CS8900网卡驱动程序； |
|  | FEC Driver | 快速以太网驱动程序 |
|  | USB OTG Driver | USB OTG驱动程序 |
|  | KEYPAD Driver | 矩阵键盘驱动程序 |
|  | Serial Driver | 串口驱动程序 |
|  | SD Driver | SD/MMC驱动程序 |
|  | SDIO Driver | SDIO驱动程序 |
|  | ATA Driver | ATA硬盘驱动程序 |
|  | CMOS Sensor Driver | OV2640驱动程序 |
|  | TVin Driver | TVP5150驱动程序 |
|  | TVout Driver | CH7024驱动程序 |
|  | SPI Driver | SPI驱动程序 |
|  | I2C Driver | I2C驱动程序 |
|  | KPP Driver | KPP驱动程序 |
|  | VPU Driver | VPU驱动 |
|  | EMMA Driver | 增强型多媒体加速器（PrP/PP）驱动程序 |
| Middleware | VPU lib（不含源码） | VPU库，编解码支持: H.264/MPEG4 D1 720x480@30fps，720x576@25fps,640x480@30fps;全双工H.264/MPEG4 VGA 640x480@30fps |
| Test | VPU测试程序（含源码） | H.264/MPEG4视频播放测试程序，支持D1（720x576）分辨率；H.264/MPEG4视频编码测试程序，支持D1分辨率（720x576）。 |
|  | Camera 测试程序 | 源码 |
|  | GPT测试程序 | 源码 |
|  | I2C测试程序 | 源码 |
|  | OWIRE测试程序 | 源码 |
|  | DMA测试程序 | 源码 |

整个BSP包提供的源代码包括：启动代码，内核代码，驱动代码，测试代码，文件系统等。超过1000个文件夹。

三、开发系统清单：

本开发板套件的标准配置如下：

1) MX27 MDK1开发板一套(主板＋Debug板+LCD板)；

2) 3.5” TFT LCD一块（插在主板上，固定于LCD板上）；

3) DB9串口线一条；

4) 5V稳压电源一个；

5) 开发板资料光盘一套；

6) MiniB的USB OTG device线一根。

文档清单:

1) i.MX27芯片手册；

2) 开发板原理图一份（PDF）；

3) MX27 MDK1开发板硬件使用手册一份；

4) MX27 Linux BSP用户手册和 MX27 WinCE用户手册；

5) MX27 MDK1开发板系统介绍

四、MX27 MDK1 V1.0 报价清单

| 名称 | 单价（RMB） |
| --- | --- |
| MX27 MDK V1.0标准配置 | 1) MX27 MDK1开发板一套(主板＋Debug板+LCD板) | 9800 |
|  | 20) 3.5” TFT LCD一块（插在主板上，固定于LCD板上） |  |
|  | 3) DB9串口线一根 |  |
|  | 4) 5V,2A稳压电源一个 |  |
|  | 5) 开发板资料光盘一套 |  |
|  | 6) MiniB的USB OTG device线一根 |  |
|  | 7）Linux和Wince BSP |  |
|  | 8）含两套操作系统（Linux和Wince）技术支持 |  |
| 可选配件 | 1）200万象素CMOS Sensor OV2640 | 200 |
|  | 2）2.5mm四芯定制音视频线 | 20 |

# Text boxes

75mm